## Slide 1
Радиоканал
Вопрос-Ответ

## Slide 2
Дальность «в поле» и «в здании»
Рекомендации по установке
Увеличение дальности
Три вопроса

## Slide 3
Дальность «в поле»
Мощность передатчика
Чувствительность приемника
Уровень шумов
Дальность =

## Slide 4
Дальность «в поле»
 | РРОП РРОП, м | 
Оценка качества связи | 434 МГц | 868 МГц
5 | 200 | 600
4 | 600 | 1300
3 | 1200 | 2000
2 | 1200 | >2000

## Slide 5
Дальность «в поле»
 | РРОП датчик, м | 
Оценка качества связи | 434 МГц | 868 МГц
5 | 100 | 300
4 | 300 | 600
3 | 700 | 1200
2 | >700 | >1200

## Slide 6
Дальность «в здании»
Затухание
и
Отражение

## Slide 7
Дальность «в здании»
Замирания

## Slide 8
Дальность «в здании»
Мощность передатчика
Чувствительность приемника
Уровень шумов
Затухания
Отражения
Замирания
Дальность =

## Slide 9
Проект «на бумаге»
Размещаем извещатели
Определяем дальность
Размещаем РРОП

## Slide 10
Классификация зданий
Характеристики стен
(железобетон, кирпич, дерево)
Толщина стен
  (40-60 см, 20-40 см, 10-20 см)
Средняя площадь помещений
  (10-20 м2, 20-40 м2, 40-60 м2)

## Slide 11
Калькулятор дальности

## Slide 12
Результаты испытаний
Качество связи

## Slide 13
Результаты испытаний

## Slide 14
Результаты испытаний

## Slide 15
Дальность «в здании»
 | Дальность*, м | 
 | 434 | 868
Офисное здание Железобетон, толщина стен – 24 см, средняя площадь помещений - 50 м2 | 34±16 | 13±4
Офисное здание Железобетон, толщина стен – 24 см, средняя площадь помещений - 22 м2 | 20±7 | 10,5±3
Жилое здание Железобетон, толщина стен – 14 см, средняя площадь помещений - 16 м2 | 12±4 | 30±14

## Slide 16
Дальность «в здании»
* дальность связи с оценкой не ниже «4»
 | Дальность*, м | 
 | 434 | 868
Школа Кирпич, толщина стен – 45 см, средняя площадь помещений - 45 м2 | 79±39 | 39±20
Школа Кирпич, толщина стен – 45 см, средняя площадь помещений - 23 м2 | 36±14 | 32±17

## Slide 17
Дальность «в здании»
Протяженные помещения и коридоры
Расширитель

## Slide 18
Дальность «в здании»
 | Дальность*, м | 
 | 434 | 868
Протяженное помещение сечением 3,6 м2 Железобетонное здание, толщина стен – 24 см | >27 | >32
Протяженное помещение сечением 5,5 м2 Железобетонное здание, толщина стен – 24 см | >35 | >40
Протяженное помещение сечением 13,5 м2 Кирпичное здание, толщина стен – 45 см | 60 | >28

## Slide 19
Вопрос-Ответ

## Slide 20
Вопрос-Ответ

## Slide 21
Дальность «в поле»
Мощность передатчика
Чувствительность приемника
Уровень шумов
Дальность =

## Slide 22
Увеличение дальности
Использование выносных антенн
- значительно увеличивается дальность
- уменьшается влияние источников помех
- нет дополнительных источников питания
Использование усилителей
- дополнительное увеличение дальности
- простота установки

## Slide 23
Типы антенн
Направленные: плоский излучатель

## Slide 24
Типы антенн
Направленные: волновой канал

## Slide 25
Типы антенн
Ненаправленные: коллинеарная

## Slide 26
Варианты применения

## Slide 27
Варианты применения

## Slide 28
Пример построения
Пульт охраны (РР0)
Направленная антенна
Коллинеарная антенна
РР1
РР2
РР3

## Slide 29
Подключение антенн
Вариант 1
+ Просто
- Нет автосмены частот!

## Slide 30
Подключение антенн
Вариант 2
+ Просто
+ Автосмена частот
- Затухание в сумматоре
TV cумматор

## Slide 31
Подключение антенн
Вариант 3
+ Автосмена частот

## Slide 32
Использование усилителей
К антенне
к РР
Детектор входного сигнала
Ключи
Усилитель мощности
Малошумящий усилитель

## Slide 33
Результаты
Оборудование РР0 РР1 | Штатная антенна | Коллинеарная антенна | Направленная антенна | Коллинеарная антенна + усилитель | Направленная антенна + усилитель
Штатная антенна | 0,6 Км | 1 Км | 1,5 Км | 2 Км | 4 Км
Коллинеарная антенна |  | 1,5 Км | 2,5 Км | 3,5 Км | 7 Км
Направленная антенна |  |  | 6 Км | 7 Км | 10 Км
Коллинеарная антенна + усилитель |  |  |  | 6 Км | 9 Км
Направленная антенна + усилитель |  |  |  |  | 14 Км
Приведенные в таблице цифры являются ориентировочными. Реальная дальность может быть несколько ниже или выше в зависимости от рельефа местности, уровня внешних радиошумов и высоты установки антенны.

## Slide 34
Рекомендации
Антенны следует устанавливать максимально высоко, чтобы обеспечить прямую видимость между ними, но не ниже чем на высоте 1 м над поверхностью крыши. При большой высоте установки следует обеспечить заземление (использовать металлическую мачту) в целях обеспечения молниезащиты.
Кабель должен обладать малым затуханием, при этом его длина должна быть минимальна возможной. Следует использовать только кабели с волновым сопротивлением 50 Ом.

## Slide 35
Рекомендации
Антенны должны быть установлены с одинаковой поляризацией причем обязательно вертикальной в случае если в радиосистеме используются коллинеарные антенны.
Усилитель следует устанавливать по возможности ближе к антенне, т.е. отрезок кабеля между антенной и усилителем должен быть минимальной длины, причем, между антенной и сумматором, если последний используется.
В качестве сумматора/делителя допустимо использовать широкополосный телевизионный разветвитесь.

## Slide 36
Рекомендации
Название антенны | Ан-433 | Лира-450 | A-200 mu
Производитель | "Альтоника" | "Драйв" | "Anli"
Диаграмма направленности | Направленная | Направленная | Ненаправленная
Выигрыш в расстоянии (разы) | 2.5 | 2.5 | 1.6
Цена, Руб. | 1000 | 850 | 2500
Координаты | www.bug-balt.ru (812) 324-22-77 | www.bug-balt.ru (812) 324-22-77 | www.radiolab.ru розн: (495)917-5086 опт: (495)730-2003

## Slide 37
Рекомендации
Усилитель «Модус-А» | 
Режим работы | Двунаправленный, полудуплекс, автоматическое переключение.
Диапазон частот | 432 – 436 МГц (есть версия 868 МГц)
Усиление приемного тракта | 12 дБ
Выходная мощность | 10, 40 или 100 мВт (регулируется переключателем, есть система АРУ)
Напряжение питания | 9-15 В, нестабилизированное
Диапазон рабочих температур | -10… +30 ºС (-40… +50 ºС для уличной версии)
Цена, руб. | 1800
Координаты | www.radio-sib.ru Телефон: (3822) 21-12-33 , г. Томск

## Slide 38: Спасибо за внимание...